О мерах по реализации Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ                  «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", контроля за целевым и эффективным расходованием средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Республики Татарстан, бюджетов муниципальных образований Республики Татарстан, а также товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, направляемых на капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с указанным Федеральным законом, п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить прилагаемые:

Перечень требований к разработке расцененных описей работ (дефектных ведомостей) и смет на капитальный ремонт многоквартирных домов в Республике Татарстан (далее – Перечень) (Приложение № 1);

Стоимость укрупненных показателей капитального ремонта многоквартирных домов по видам работ на единицу измерения по состоянию на 1 сентября 2007 г. (далее – Укрупненные показатели) (Приложение № 2);

Примерную форму муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 – 2011 годы (далее – Программа) (Приложение № 3).

- Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан, проектным и подрядным строительным организациям, управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищным и жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам при утверждении и реализации Программы руководствоваться Перечнем и Укрупненными показателями.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Крутикова О.В.

Министр					    			                         М.Ш. Хуснуллин

#### Приложение № 1

к приказу Министерства

строительства, архитектуры

и жилищно-коммунального

хозяйства Республики Татарстан

от «___» ________2007 г. №______

ПЕРЕЧЕНЬ

требований к разработке расцененных описей работ (дефектных ведомостей) и смет на капитальный ремонт многоквартирных домов

в Республике Татарстан

## 1. Настоящий Перечень применяется при разработке расцененных описей (дефектных описей) и смет на капитальный ремонт многоквартирных домов органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан, проектными и подрядными строительными организациями, управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищными и жилищно-строительными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами.

## 2. К разработке расцененных описей работ (дефектных ведомостей) и смет на капитальный ремонт многоквартирных домов в Республике Татарстан предъявляются следующие требования:

## 2.1. Обязательные требования

    - Конструктивно-технические требования

      - Руководствоваться Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170, ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», ВСН 61-89 (р)  Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов», МДС 13-7.2000 «Рекомендации по первоочередным малозатратным мероприятиям, обеспечивающим энергосбережение в ЖКХ города», МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий», а также строительными нормами и правилами.

      - Выполнять проектные решения труб и фасонных изделий систем холодного и горячего водоснабжения в соответствии с п. 10.1 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденных постановлением Госстроя СССР от 04.10.1995 г. № 189. Запрещается применение в проектах стальных труб без внутреннего и наружного покрытия от коррозии.

      - Применять при устройстве внутренних систем отопления и водоснабжения гибкие пятислойные трубы из металлополимера.

      - Предусматривать мероприятия по заземлению ванн при замене стальных трубопроводов горячего и холодного водоснабжения на полимерные.

      - Заменять канализационные стояки на стояки диаметром не менее 100 мм.

      - Выполнять устройство полов с твердым покрытием с дополнительной канализацией или дренажной системой по удалению воды при проведении промывочных и опрессовочных работ, возникновении аварийных ситуаций в подвальных помещениях.

      - Обеспечивать свободный доступ к домовому инженерному оборудованию независимо от места его расположения для проведения ремонтно-эксплуатационных работ.

      - Располагать инженерные коммуникации, проходящие в подвальных помещениях, на высоте, исключающей их затопление.

      - Увеличивать количество ревизий на системах внутренней канализации до одной на каждые два этажа.

      - Предусматривать при ремонте совмещенных плоских кровель мероприятия по исключению образования конденсата на техническом этаже.

      - Руководствоваться при ремонте существующих мягких кровель Нормалями (стандартами) планировочных элементов многоквартирных домов и общественных зданий на капитальный ремонт плоских кровель мембранными материалами, разработанными Казанским государственным архитектурно-строительным университетом, а также предусматривать применение наплавляемых материалов со следующими характеристиками:

гибкость на брусе ( 10 мм – 25 С (;

основа – стеклоткань;

толщина материала: 4 мм – верхний слой, 3 мм – нижний слой;

масса: 4,5  кг/м2 – верхний слой, 3,5 кг/м2 – нижний слой;

теплостойкость – 100 С( и выше.

      - Применять при устройстве скатных кровель следующие материалы: кровельные волнистые полимерные листы, оцинкованную сталь, профнастил (высота профиля не менее 9 мм с наличием желобка для водоотвода в профнастиле), гибкую черепицу и металлочерепицу.

      - Применять при устройстве скатных кровель кровельные материалы со сроком службы не менее 50 лет.

      - Выполнять замену электрических сетей только по отдельному проекту.

      - Производить тепловую защиту зданий согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»*.

      - Усовершенствовать узлы примыкания горизонтальных элементов зданий (подъездные и балконные козырьки и др.) к вертикальным ограждающим конструкциям.

_____________________________________

* Кроме памятников истории и культуры. Требование данного пункта по объектам, являющимся памятниками истории и культуры, согласовывается с Министерством культуры Республики Татарстан и Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

      - Устанавливать в местах общего пользования (подъезды, машинные отделения, подвалы и др.) входные двери и иные конструктивные элементы (оконные переплеты, поручни перил лестничных ограждений, кабины лифтов, почтовые ящики, этажные и домовые электрощиты, распределительные коробки, мусороприемные клапаны) в антивандальном и усиленном варианте.

2.2. Технологические требования

    - Устанавливать приборы учета и контроля расхода тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды.

    - Применять пластинчатые теплообменники при замене последних.

    - Устанавливать магнитные преобразователи воды для предотвращения и ликвидации накипи в трубопроводах отопительной системы и горячего водоснабжения многоквартирных домов.

    - Устанавливать для притока воздуха в жилые помещения при замене окон на герметичные со стеклопакетом оконные либо стеновые клапаны, для экономии тепла – вытяжные решетки с управлением расхода воздуха; использовать системы механической вытяжки (при технической возможности согласно рекомендациям ТР АВОК 4-2004).

    - Устанавливать насосное оборудование и предусматривать звукоизоляцию машинных отделений, лифтовых шахт, мусоропроводов в соответствии со СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

    - Устанавливать приборы экономного освещения и энергосберегающие светильники в местах общего пользования.

    - Выполнять магистральные сети от вводно-распределительного устройства жилого дома до этажных электрических щитов по пятипроводной схеме.

    - Выносить на лестничные клетки вертикальные участки электрической распределительной сети, проходящей в жилых и нежилых помещениях.

    - Не допускать прохождение транзитных трубопроводов в подвальных помещениях.

### 3. Рекомендуемые требования

3.1. Конструктивно-технические требования

3.1.1. Выполнять остекление лоджий и балконов с учетом инсоляции и архитектурных требований (пластиковые или алюминиевые конструкции).

3.1.2. Выполнять покрытия (покраску) труб холодного водоснабжения в подвалах домов материалами на полимерной основе.

3.1.3. Выполнять теплоизоляцию стен и разводящих трубопроводов отопления  в подвалах домов с применением обмазочного термоизоляционного материала.

3.1.4. Устанавливать теплоотражающие экраны в местах устройства отопительных приборов.

3.2. Технологические требования

    - Устанавливать домофоны, кодовые замки и доводчики дверей.

#### Приложение № 2

к приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  от «___» _____2007 г. №157/о

Предельная стоимость укрупненных показателей капитального ремонта многоквартирных домов по видам работ на единицу измерения ***

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утепление и ремонт фасадов |  |  |
| 1.1. | Фасад оштукатуренный: ремонт штукатурки, окраска | кв. м | 633 |
| 1.2. | Фасад неоштукатуренный: восстановление деформационных швов; ремонт краев балконных плит, ступеней, цоколя; частичная окраска фасада и др. | кв. м | 200 |
| 1.3. | Фасад смешанный: ремонт штукатурки, окраска, бетонирование и гидроизоляция отдельных мест балконных плит, устройство обделок из листовой стали и др. | кв. м | 455 |
| 1.4. | Герметизация швов (мастика нетвердеющая, вулканизирующая) | п. м | 218 |
| 1.5.1. | Утепление фасада пенополистиролом с декоративной штукатуркой | кв.м. | 1661 |
| 1.5.2. | Утепление фасада плитой «Rockwool» с декоративной отделкой | Кв.м. | 2326 |
| 1.5.3. | Облицовка фасада сайдингом с утеплением пенополистиролом | кв.м. | 2261 |
| 1.5.4 | Облицовка фасада сайдингом с утеплением плитой «Rockwool» | кв.м. | 2926 |
| 2. | Ремонт крыш |  |  |
| 2.1. | Кровля шиферная со сменой обрешетки, водосточных труб и слуховых окон | кв. м | 738 |
| 2.1а | Кровля шиферная со сменой обрешетки и слуховых окон | кв. м | 648 |
| 2.2. | Кровля мягкая (наплавляемая) с внутренним водостоком, ремонтом дымовых труб | кв. м | 1200 |
| 2.3. | Кровля металлическая с ремонтом дымовых труб, со сменой стропильной системы (оцинкованная сталь) | кв. м (поверхности) | 795 |
| 2.4. | Мембранные кровельные материалы (типа Эластокров) без применения горячих процессов с использованием в интервале температур от + 70 до - 40 градусов по Цельсию. | кв. м | 800 |
| 3. | Водосточные трубы (оцинкованные) | кв. м | 460 |
| 4. | Ремонт подъездов (уборочной площади) | кв. м | 1152 |
| 5. | Смена оконного блока (пластиковый) | кв. м | 4050 |
|  | Замена оконного блока (пластиковый, с приточным клапаном «Аэреко») | кв. м | 4635 |
| 6. | Центральное отопление |  |  |
| 6.1. | Установка элеваторного узла | компл. | 78574 |
| 6.2. | Установка узла автоматического учета и регулирования тепла (насосы + теплосчетчики) | компл. | 400000 |
| 6.3. | Смена трубопроводов в подвале с изоляцией | м | 1200 |
| 6.4. | Смена стояков в квартирах с радиаторами | м | 1400 |
| 6.5. | Смена трубопроводов в подвале (металлополимерные трубы МПТ РР/AL/PP NEW, изоляция не требуется) | м | 840 |
| 6.6. | Смена стояков с радиаторами в квартирах (металлополимерные трубы МПТ РР/AL/PP NEW) | м | 1130 |
| 7. | Канализация (полипропилен РР) |  |  |
| 7.1. | Смена трубопроводов в подвале | м | 790 |
| 7.2. | Смена трубопроводов в квартирах (с заменой унитазов) | м | 1380 |
| 8. | Холодный водопровод (полипропилен РN 20) |  |  |
| 8.1. | Установка узла учета | компл. | 35897 |
| 8.2. | Смена водосчетчика (с фильтром) | шт. | 1640 |
| 8.3. | Смена водосчетчика (без фильтра) | шт. | 702 |
| 8.4. | Смена разводящего трубопровода в подвале с изоляцией | м | 1050 |
| 8.5. | Смена стояков в квартирах | м | 594 |
| 9. | Горячий водопровод (полипропилен РN 20) |  |  |
| 9.1. | Установка узла учета | компл. | 80860 |
| 9.2. | Смена разводящего трубопровода в подвале с изоляцией | м | 1050 |
| 9.3. | Смена стояков в квартирах с циркуляцией | м | 550 |
| 10. | Электромонтажные работы |  |  |
| 10.1. | 5-ти этажный жилой дом (ЩК в квартирах) | кв. м рем. площади | 270 |
| 10.2. | 5-ти этажный жилой дом (ЩЭ со счетчиками) | кв. м рем. площади | 230 |
| 10.3. | 2-ти этажный жилой дом | кв. м рем. площади | 350 |
| 10.4. | 9-ти этажный жилой дом | кв. м рем. площади | 156 |
| 11. | Система автоматической противопожарной защиты (АППЗ) | 1 система | 561079 |
| 12. | Лифты |  |  |
| 12.1. | Смена (на 9 остановок) | лифт | 972443 |
| 12.2. | Смена (на 14 остановок, с грузоподъемным лифтом) | лифт | 2351935 |
| 12.3. | Модернизация (на 9 остановок) | лифт | 706025 |
| 12.4. | Модернизация (на 14 остановок, с грузоподъемным лифтом) | лифт | 1869747 |
| 12.5. | Диагностика (на 9 остановок) | лифт | 13919 |
| 12.6. | Диагностика (на 14 остановок, с грузоподъемным лифтом) | лифт | 32685 |
| 13. | Перевод на поквартирное отопление 2-х контурными котлами (по данным Фонда газификации) в жилых домах высотой до 3-х этажей включительно |
|  | 1 комнатная квартира: |
|  | отопление (с 2-х контурным котлом, с утеплением ванн, туалетов) | квартира | 43924 |
|  | газоснабжение | квартира | 12800 |
|  | 2-х комнатная квартира: |
|  | отопление (с 2-х контурным котлом, с утеплением ванн, туалетов) | квартира | 46832 |
|  | газоснабжение | квартира | 12800 |
|  | 3-х комнатная квартира: |
|  | отопление (с 2-х контурным котлом, с утеплением ванн, туалетов) | квартира | 51073 |
|  | газоснабжение | квартира | 12800 |
|  | 4-х комнатная квартира |
|  | отопление (с 2-х контурным котлом, с утеплением ванн, туалетов) | квартира | 55243 |
|  | газоснабжение | квартира | 12800 |
|  | Установка дополнительного радиатора на угловую квартиру | квартира | 3081 |
| 14. | Благоустройство (дорожное покрытие, озеленение, МАФ) | кв. м | 414 |

Примечание. При формировании программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 год рекомендуется применять индекс-дефлятор 108,7.

*** - по состоянию на 01.09.2007 г.

# Text boxes

# Òàòàðñòàí Ðåñïóáëèêàñû

## Ò¯çåëåø, АРХИТЕКТУРА ³¥ì òîðàê-êîììóíàëü õó¡àëûãû

ìèíèñòðëûãû

### Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí

Ìèíèñòåðñòâî

ñòðîèòåëüñòâà, архитектуры è ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

¹ ___157/о_______

Á Î Å Ð Û Ê                                        	   		          Ï Ð È Ê À Ç

«__26___»___сентября___2007 ã.